## Slide 1
교통운영관리
프로젝트
TSM을 활용한 도로 개선방안
201820504 이성연 201820514 문현아 202020511 오수민

## Slide 2
INDEX
01. 프로젝트 구간 소개
02. 구간 문제점 및 개선방안
03. 결론

## Slide 3
프로젝트 구간 소개
01

## Slide 4
프로젝트 구간 소개
<해당구역 위성사진>
<해당구역 종합개선도>

## Slide 5
구간 문제점 및 개선방안
02

## Slide 6
1. 차로폭 문제
1

## Slide 7
차로폭 조정 및 분배
BEFORE
AFTER
1
차로 폭 재분배
넓은 쪽 차로 폭을 좁은 쪽 차로에 배분하여 폭 맞춤
차로 폭의 불균형
-한 쪽 차선의 차로 폭이
다른 쪽에 비해 넓음
3.3
3.3
3.4

## Slide 8
2.진출입 구간 문제
2

## Slide 9
진출입 구간의 개수 조절
BEFORE
AFTER
짧은 교차로 간격, 횡단보도 존재
2
진출입 구간 개수 감소
혼잡 감소 및 안전성 증대
진출입 구간이 많아 혼잡 유발

## Slide 10
3.예각 교차로 문제
3

## Slide 11
예각 교차로 개선
BEFORE
AFTER
해당 교차로는
예각 교차로로 차량 간의 상충 위험이 있음
3
교통섬 설치 & 도류화
교통류 분리, 회전차량 속도 감소로 인한 사고 위험 감소,
교차로 내부면적 감소

## Slide 12
4.국지도로 문제
4

## Slide 13
중앙분리대 설치
BEFORE
AFTER
차선 분리가 되어있지 않아 사고 우려 및 노상주차로 인한 혼잡 우려
4
학교 진입 구간인 해당도로에 간이 중앙분리대 설치
안전성 향상 및 혼잡 완화

## Slide 14
5.보〮차혼용 도로 문제
5

## Slide 15
일방통행화
BEFORE
AFTER
해당 구간(E-E’)은
보차 혼용 도로임
5
해당 구간 일방통행화
보행자 통행의 안정성 및 차량 통행 속도 증가, 안전성 향상
반대편 차량과의 상충 위험 및 보행자 안전 위험

## Slide 16
6.제한속도구간 문제
6

## Slide 17
과속방지턱 설치
BEFORE
AFTER
시속 30km/h 제한
&
진출입로가 많은 구간
6
교차로로부터
15~30m이내 과속방지턱 설치
보행자 통행의 안정성 및 편의 도모 & 생활환경 보호

## Slide 18
7.U턴 구간 문제
7

## Slide 19
U턴구간 조정
BEFORE
AFTER
같은 방향으로 2개의 U턴이 존재하여 비효율적
7
1번 U턴을 대향차로의 U턴으로 변경 & U턴 가능구간 늘림
더 안전하고 편리하게 U턴가능
& 양방향 U턴이 가능하여 효율적

## Slide 20
8.버스정류장 문제
8

## Slide 21
버스정류장 이전
BEFORE
AFTER
버스 정차로 인해
우회전 차량에 방해를 주고 시야를 방해함
8
우회전 차량에 방해 X
&
진행에 방해를 받아서 생기는 대기행렬 X
&
시거방해 X
Near-Side Stop에서
Far-Side Stop으로
변경

## Slide 22
9.직〮우 차로 혼용문제
9

## Slide 23
우회전 도류화
BEFORE
AFTER
직진 대기차량에 의해 우회전 차량이 방해를 받음
9
우회전 차량의 원활한 흐름으로 교통혼잡 감소 및 이동속도 향상
& 보행자 안전성 향상
우회전 도류화 설치

## Slide 24
결론
03

## Slide 25
THANK YOU